ATENÇÃO SENHORES CONTRATANTES OU PRODUTORES!

Antes de efetuarem mudanças neste rider de som, favor entrar em contato com

nossa produção, para evitarmos problemas técnicos.

Produção: felipeedante@gmail.com

Telefone: (32) 9 8839 9317 ou (32) 9 99962 0840

Recomendações

Orientamos que a empresa responsável pela sonorização do show monte o equipamento com antecedência para passagem do som. A empresa deve dispor de equipamento profissional, em excelentes condições de funcionamento, principalmente alto falantes, amplificadores, cabos, microfones, garras e pedestais.

| CANAIS | INTRUMENTOS | Mic / D.I. | INSERT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | BUMBO | BETA 91 / BETA 52 / D112 | EQ + COMP + GATE |
| 02 | CAIXA | SM 57 | COMP + GATE |
| 03 | ESTEIRA | SM 57 |  |
| 04 | CAIXA 2 | SM 57 |  |
| 05 | Hi-hat | SM 81, Akg c 1000 | EQ |
| 06 | TON 1 | SM 57 / SENNHESER 604 | COMP + GATE |
| 07 | TON 2 | SM 57 / SENNHESER 604 | COMP + GATE |
| 08 | TON 3 | SM 57 / SENNHESER 604 | COMP + GATE |
| 09 | SURDO | BETA 52 / D112 | COMP + GATE |
| 10 | OVER L | SM 81, Akg c 1000/ PEDESTAL |  |
| 11 | OVER R | SM 81, Akg c 1000/ PEDESTAL |  |
| 12 | BAIXO | D.i Ativo | COMP + GATE |
| 13 | VIOLAO | D.i. | COMP |
| 14 | ACORDEON | D.i | COMP |
| 15 | VS |  |  |
| 16 | FELIPE | SM58 BETA UHF S/FIO |  |
| 17 | DANTE | SM58 BETA UHF S/FIO |  |
| 18 | CLICK |  |  |
| 19 | COMUNICAÇÃO | SM87 / SM58 BETA |  |
|  | VIAS AUXILIARES |  |
| 01 | FELIPE | EAR BANDA |  |
| 02 | DANTE | EAR BANDA |  |
| 03 | BATERIA | FONE BANDA |  |
| 04 | BAIXO | FONE BANDA |  |
| 05 | ACORDEON | FONE BANDA |  |
| 05 | SUB BATERIA |  |  |
| 06 | SIDE L |  |  |
| 07 | SIDE R |  |  |

SISTEMA DE MONITOR

- 01 mesa 32X10X2 YAMAHA 01V96 vcm, LS9,M7CL.

- 6 DI. 2 ativos e 4 passivos

- 02 Side Fills ativos 3 vias;

- Voltagem Palco 127v (qualquer input de 220V colocado no palco deverá ser informado aos técnicos e roadies da banda);

- Microfones conforme Listados no Set List, Senheiser AKG ou Shure, específicos para cada instrumento;

SISTEMA DE PA

- 01 mesa, mínimo 32 Canais –  YAMAHA 01V96 vcm,LS9/32,M7 CL

- 01 Equalizador gráfico para insert 31 bandas stereo;

- 01 Microfone SM 58 SHURE (Técnico P.A.)

- 01 CD player com os dois canais funcionando

- 01 Ponto de intercom com o monitor (indispensável)

- P.A. compativel com o local;

- Será responsabilidade da firma o fornecimento de cabos de insert e de sinal

- Os sistemas de sub-woofer e front fill deverão ser ligados pelas mandadas 
auxiliares da house

Sub-graves adjunto, front fill via aux out com EQ.[02 caixas de monitor etc…]

PALCO

O PALCO DEVERÁ ESTAR LIVRE PARA QUE NOSSA EQUIPE TÉCNICA ENTRE COM A MONTAGEM.

A estrutura do palco deve suportar o peso de 70 (setenta) pessoas em cima do mesmo e em torno de 1 tonelada pendurada no teto na parte traseira, devendo estar pronta no dia da montagem, com todos os acabamentos como cortinas nas laterais e fundo e escadas.

Se possível as laterais e fundo do palco devem ser fechadas com madeirite da cor preta.

Caberá ao Contratante a responsabilidade pelo fornecimento de energia elétrica que alimentará todo o sistema de sonorização e iluminação de acordo com as normas de seguranças federais. Faz-se necessário o acompanhamento de profissional da área para a garantia do consumo necessário ao pleno funcionamento do espetáculo, para que não haja queda no fornecimento da energia, podendo causar a interrupção ou até o cancelamento do mesmo.

Em casos específicos onde não haja a garantia total do fornecimento de energia, solicitamos a locação de grupos geradores de uma empresa confiável. O palco deve estar aterrado com uma aste de no mínimo 1 metro de profundidade.

Todo o equipamento do artista, instalado no palco e na house mix, deverá ter energia elétrica fornecida nos seguintes padrões: 117v - 60Hz devidamente estabilizados e, jamais, a energia deverá ser desligada sem a autorização da produção do artista.

OBS: Durante a apresentação é obrigatória a presença de um eletricista capacitado a solucionar quaisquer eventualidades técnicas.

O sistema de P.A. deverá ter resposta de freqüência de 40hz a 16 kHz ± 3db, com cobertura uniforme em toda a área de audiência e oferecer pressão sonora de 100 dB SPL (C) no “House Mix”.

Após a montagem do cenário e passagem de som não será permitido o uso do palco, do som e da luz, sem autorização do produtor da banda.

Qualquer alteração nesta lista só poderá ser feita com autorização desta produção.

A música ambiente, anterior à apresentação do artista, deverá ser controlada e limitada à pressão sonora, pela equipe técnica.

QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM NOSSO TÉCNICO RESPONSÁVEL.

O SIDE-FILL é imprescindível em qualquer circunstância, não podemos abrir mão do mesmo em hipótese alguma.

Back Line

- 01 Sistema para Contrabaixo Elétrico composto por:

- 01 Cabeçote (Amplificador) bi-amplificado.

- 01 Caixa com 04 alto-falantes de 10” e

- 01 Caixa com 01 alto-falante de 15”

(Ampeg, SWR, Hartke System, Gallien-Krueger)

- 03 Praticáveis

- 01 Praticável de 4,0 X 2,0 X 0,80 para “BATERIA”

- 01 Praticável de 4,0 X 2,0 X 0,80 para “BAIXO”

- 01 Praticável de 4,0 X 2,0 X 0,80 para “KEY e VIOLÃO”

- (Largura X Profundidade X Altura – em metros)

A House-Mix deve estar centralizada com o palco e a uma distância de 11/2 a 2 vezes à distância entre as torres Esquerda e Direita do P.A. e não ultrapassar o nível do solo em mais de 30 cm. No caso de shows em lugares fechados com mais de um pavimento, a house-mix deverá estar necessariamente no nível do palco (primeiro piso) e sempre centralizada em relação ao palco e as caixas de P.A. Deve, também, dispor de iluminação suficiente para a visualização dos controles e equipamentos em uso. 					A sonorização deve disponibilizar um técnico responsável pelo sistema, para acompanhamento de todo o processo de sound-check, passagem de som, bem como durante a realização do evento. 			O console de monitoramento deve estar localizado no mesmo nível do palco, o quanto mais à frente possível, à direita da House Mix (ponto referencial de frente para o palco), de forma que o Operador de Monitor consiga ter uma visão geral da banda										 O sistema de Monitores deve, uma vez ligado, ter o menor ruído de fundo (noise floor) possível para que não interfira com a margem dinâmica do show sem artifícios de Gates 			A mesa de Monitor e os periféricos do Palco devem dispor de iluminação suficiente para a visualização dos controles e equipamentos em uso.

A intercomunicação (intercom/talkback) entre P.A. e Monitor é imprescindível.

O sistema deve ser entregue com o devido check-line efetuado, ou seja: cabeamentos, microfonação e/ou linha, inserts, vias, etc. em funcionamento e devidamente endereçado em seus canais e inserts, assim como as vias de efeito. Isso com no mínimo 6 horas antes do início do evento.					O Sistema de Monitor deve contar com o número pedido de vias e caixas, encontrando-se todas em perfeito estado de funcionamento e bom estado de conservação.							É indispensável que o Diretor Técnico da empresa contratada, entre em contato com os técnicos da banda, com a máxima antecedência, com a finalidade de esclarecer detalhes técnicos.

Solicitamos que, ainda que respeitado e cumprido o rider técnico, os responsáveis pela produção local e a firma de sonorização contratada nos envie um relatório especificando além dos equipamentos (marcas, modelos, quantidades, estado) utilizados para o evento tanto de P.A. quanto monitor, torres de delays, zone speakers, front e center fills inclusive, também sobre o local do evento, a capacidade de público, formatação do público (poltronas, mesas, em pé ou misto) a especificação do Palco (medidas em Altura x Largura x Profundidade), praticáveis, condições de acesso, espaço livre e seguro na backstage.

Agradecemos a atenção e colaboração nesta busca de realizarmos o melhor possível para a satisfação de todos, neste trabalho de equipes.